## Slide 1: 艾灸机器人

## Slide 2: 特点
外观要多款 高大上套路 无菌？磨砂材质
终端数据要能上报 自检 闲置情况 不同供应商各部件的损耗
采集过程图像视频数据 建立更好的自动化穴位定位模型
由于是半自助场景，考虑部分音乐放松疗法的辅助/点缀
艾灸盒与机器的绑定 与负责人的激励绑定
用户可通过扫码以后手机控制温度、速度等体验
模块化设计时为以后延伸到家用留好扣子

## Slide 3: 定位思路
体表解剖标志定位法：根据人体表面具有一定特征的部位作为标志，而定取穴位的方法，分为固定标志法和活动标志法两种。
骨度折量定位法以骨节为主要标志测量全身各部的长度和宽度，并依其比例折算尺寸作为定穴的标准方法。
指寸定位法是以手指的宽度为标准，作为取穴的尺寸

## Slide 4: 穴位定位
机械臂为主从模式+人工定位
机械臂为自主模式+辅助定位
  带标记物的标准化床
  非标床+标记物在床上
  非标床+标记物在患者特定服装上 穴位标记 建立空间坐标
  非标床+标记物为操作者的手
机械臂为自主模式+全自动定位
  获取筋通络成像系统数据，构建人体穴位标准化经验模型
  利用通用姿势估计模型建立身体特征点(包括脊椎？)经验模型 根据特征点与穴位相对关系计算穴位空间位置 穴位测试工具作为金标准
  采集大量的按摩过程录像+用户反馈修正穴位预测模型
Notes: 经络成像系统Acugraph的 原理为皮肤电阻测定法可测得穴位处 导电率高于周边皮肤，即电阻值低于周 边

## Slide 5: 方案1
便携X光设备？
二维超声
  结合骨骼标志的穴位定位
  结合静脉血管标志的穴位定位
  结合肌肉纹理的穴位定位

## Slide 6: 方案2
多深度相机（全局+局部视野）
  姿态识别 20个特征点？？
  肢体位置
  对于 前臂内、 外侧 背部等大面积 规则部位 采用实时的视频 图像处理 ； 结构复杂穴位分布密 集的部位采 用深 度学习 方法进 行关键 点定位 。 再根据骨度 分寸法定位 出穴位位置 ， 并计算穴位 点与特征点之 间 的转换矩 阵， 最 后对穴位进 行深 度估计 ， 为机器 人的运 动控制提供 目标穴位 的三维位置信 息

## Slide 7: 控制常规艾灸所产生的有毒有害气体颗粒
艾灸燃烧产生的污染物主要分为烟尘和气味。烟尘为微米级直径的固体颗粒，进入呼吸道后易导致人体不适。气味污染物主要是燃烧产生的挥发性有机物，包含脂肪烃、芳香烃与稠环芳香烃如萘类及其氧化物，萜类化合物、酚类、苯甲醛、绿花白干层醇，其中酚类、萘类等有害物质主要存在于艾叶燃烧时产生的烟气中，成分复杂。长期接触直接排放至室内空气中有可能导致扁桃体肿大、咽痒、目痛等病症。
在艾烟排放前设置烟尘拦阻和气味吸收部件，将烟气过滤净化后排入室内空间。过滤是指在推动力或者其他外力作用下含固体颗粒发热气体中气体透过介质，固体颗粒及其物质被过滤介质截留，从而使固体及其他物质与或气体分离的操作

## Slide 8: 排烟问题-以滤代控
传统艾灸盒材质主要有木制、竹制、铁制、不锈钢和陶瓷等。木制、竹制的艾灸盒不耐烧且不易清洗; 铁制或不锈钢的盒体温度不好控制，容易烫伤患者; 陶瓷类的艾灸盒则易碎
智能艾灸盒 特制 耗材？
  仍需对目前中外专利数据挖掘 关键词 燃烧装置？
  燃烧过程中就吸收部分气体、颗粒 比如椰 壳 活 性 炭 ？
  通过氧气多少控制充分燃烧，减少烟雾？待考察
  通过加热而非燃烧来控烟
  常用的过滤材料包括高分子、无纺布、PP 棉、硅藻土陶瓷高效滤料，
  麦饭石、海泡石、沸石、活性炭等高比表面积的固相材料对烟尘的吸附、 拦阻效果
  烷烃、酯、烯烃、醇、酮、醛、芳香烃类等有机物用液体相容性来解决 配方待定
选择符合标准/微烟/中烟/重烟的艾草/艾绒
对艾草艾绒加工 特制艾条？
  碳化
  负离子-充分燃烧原理
  凹凸棒 许庆华
Notes: 燃烧装置（国家实用新型专利申请受理号：201921779133.8）包括 与推进机构连接的固定孔、艾条燃烧的燃烧室、排烟通道、温度距离传 感器（图 2）。燃烧装置由外腔与内腔两部分构成，外腔用于固定温度 距离传感器（温度距离传感器是温控系统中的温度反馈装置），内腔用 于隔绝高温。燃烧装置被安装在推进机构的末端，燃烧需要的氧气由通 气孔进入，产生的烟雾可通过排烟通道被抽至烟雾处理装置净化处理。 温度距离传感器还可以采集治疗时施灸点表面的温度和施灸距离数据

## Slide 9: 排烟问题-以排代控
外接专用的艾烟过滤器
轻烟有味 强调除开有毒有害颗粒物，烟对治疗是有帮助的
  风机调速模块、排烟风机和排烟管道组成
无烟无味
  配合艾灸盒 在艾灸头中设置负压吸道，通过使用负压发生装置，在底座中间断性的产生负压令艾烟由负压吸道吸走，从而实现无烟艾灸